Przebudowa drogi gminnej nr 621550P w miejscowości Chocz, 
w zakresie przebudowy chodnika - ul. Słowackiego w Choczu

(przedmiar robót)

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Kwota netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,060 |  |  |
| 2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie | m | 58,000 |  |  |
| 3 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 0,928 |  |  |
| 4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 58,000 |  |  |
| 5 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 159,535 |  |  |
| 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 159,535 |  |  |
| 7 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 159,535 |  |  |
| 8 | Załadunek, przewóz i rozładunek materiału własnego zamawiającego wg załącznika nr 1 do przedmiaru | m2 | 169,430 |  |  |
| 9 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, płytek betonowych na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 159,535 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |
|  | VAT |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |